## Slide 1
СОШ №1 Орлова Лариса Васильевна
Электрический ток в различных средах
Электрический ток
в жидкостях

## Slide 2
ВОПРОСЫ:
Электролитическая диссоциация
Электрический ток в электролитах. Электролиз
Законы электролиза
Применение электролиза

## Slide 3
Электролитическая диссоциация
Вопрос 1

## Slide 4
Электролитическая диссоциация
По электрическим свойствам все жидкости можно разделить на 2 группы:
ЖИДКОСТИ
ПРОВОДЯЩИЕ
НЕПРОВОДЯЩИЕ
Содержащие свободные заряженные частицы (диссоциирующие) - электролиты
Не содержащие свободные заряженные частицы (недиссоциирующие)
К ним относятся растворы (чаще всего водные) и расплавы солей, кислот и оснований
К ним относятся дистилированная вода, спирт, минеральное масло…
Электролитической диссоциацией называется распад нейтральных молекул вещества в растворителе на положительные и отрицательные ионы

## Slide 5
Электролитическая диссоциация
Na Cl
Na+
Cl-
Электролитическая диссоциация поваренной соли
NaCl  Na+ + Cl-
Диссоциация других веществ:
CuSO4  Cu 2+ + SO42-
HCl  H + + Cl-
H2SO4  H+ + H+ + SO42-
CaCl2  Ca 2+ + Cl- + Cl-
При диссоциации ионы металлов и водорода всегда заряжены положительно, а ионы кислотных радикалов и группы ОН - отрицательно

## Slide 6
Электрический ток в электролитах. Электролиз
Вопрос 2

## Slide 7
Электролиз
Ионы в электролите движутся хаотично, но при создании электрического поля характер движения становится упорядоченным: положительные ионы (катионы) движутся к катоду, отрицательные ионы (анионы) движутся к аноду
+ (анод)
- (катод)
+
+
+
-
-
-
+
-
Электрический ток в электролитах представляет собой упорядоченное движение положительных и отрицательных ионов

## Slide 8
Электролиз
Рассмотрим, что происходит, когда ионы достигают электродов (на примере медного купороса)
CuSO4  Cu 2+ + SO42-
+
+
- (катод)
Положительные ионы меди, подходя к катоду, получают два недостающих электрона, восстанавливаясь до металлической меди
В процессе протекания тока через электролит на катоде происходит оседание слоя чистой меди – электролиз раствора медного купороса
Cu 2+ + 2 е  Cu 0
На катоде:
Cu 2+
Cu 2+

## Slide 9
Электролиз
На аноде:
+ (анод)
-
-
Выделение вещества на электродах вследствие окислительно – восстановительных реакций при прохождении тока через электролит называется электролизом
Сульфат - ионы SO42- , подходя к аноду, отдают ему два лишних электрона, которые через источник тока поступают на катод и присоединяются к положительным ионам меди
SO42-
SO42-

## Slide 10
Законы электролиза
Вопрос 3

## Slide 11
Законы электролиза
Исследовал электролиз и открыл его законы английский физик Майкл Фарадей в 1834 году
Майкл Фарадей (1791 – 1867) Открыл явление электромагнитной индукции, законы электролиза, ввел представления об электрическом и магнитном поле
Первый закон электролиза
Масса вещества, выделившегося на электродах при электролизе, прямо пропорциональна величине заряда, прошедшего через электролит
k – электрохимический эквивалент вещества
(равен массе вещества, выделившегося при прохождении через электролит заряда 1 Кл)
Если учесть, что q = I t, то

## Slide 12
Законы электролиза
Второй закон электролиза
При одинаковом количестве электричества (электрическом заряде, прошедшем через электролит) масса вещества, выделившегося при электролизе, пропорциональна отношению молярной массы вещества к валентности
M – масса выделившегося вещества k – электрохимический эквивалент М – молярная масса вещества z – валентность вещества
Заряд, необходимый для выделения 1 моля вещества, одинаков для всех электролитов. Он называется числом Фарадея F
Электрохимический эквивалент и число Фарадея связаны соотношением
Как отсюда экспериментально определить заряд электрона?

## Slide 13
Применение электролиза
Вопрос 4

## Slide 14
Применение электролиза
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗА
Получение химически чистых веществ
Гальваностегия
Гальванопластика

## Slide 15
Применение электролиза
Основателем гальванотехники и ее широчайшего применения является Б. С. Якоби, который изобрел в 1836 году гальванопластику
Борис Семенович Якоби (1801 – 1874) – русский академик, открывший гальванопластику, создавший первую конструкцию электродвигателя
Гальванотехника - это отрасль прикладной электрохимии, смысл которой состоит в получении электролитическим путем металлических копий каких-либо предметов (гальванопластика) или же в нанесении этим же способом металлических покрытий на какие-либо поверхности (гальваностегия). Способ этот в свое время широко использовался в полиграфической промышленности и в определенных случаях применяется и сейчас

## Slide 16
Применение электролиза
1. Получение химически чистых веществ
Рафинирование меди
+ анод
- катод
Катод – тонкая пластина чистой меди, анод – толстая пластина неочищенной меди
CuSO4
При прохождении тока через электролит на катоде оседает чистая медь, анод расходуется и истощается
Примеси остаются в электролите или оседают на дно
При плотности тока 0,3 А на 1 дм2 процесс идет несколько дней

## Slide 17
Применение электролиза
1. Получение химически чистых веществ
Получение алюминия
Алюминий получают электролитическим способом из глинозема (вспомните – алюминий является одним из самых распространенных химических элементов земной коры и содержится в любой глине)
Электролитическим способом получают:
Магний, натрий, калий, кальций …
Соду, хлор, хлористый кальций …
Осуществив, например, электролиз раствора поваренной соли NaCl, мы можем получить сразу 3 полезных химических вещества:
Газообразные водород и хлор, а также раствор едкого натра NaOH

## Slide 18
Применение электролиза
2. Гальваностегия
Гальваностегия – покрытие предметов неокисляющимся металлами для защиты от коррозии
(Ni, Cr, Zn, Ag, Au, Cu …)
Приведите примеры защитных покрытий в быту и технике

## Slide 19
Применение электролиза
3. Гальванопластика
Копия барельефа, полученная методом гальванопластики
Гальванопластика – получение отслаиваемых копий предмета, полученных путем осаждения металла на поверхности предмета электролитическим способом
Точность копирования формы предмета очень высокая, т.к. процесс идет на ионном (молекулярном) уровне
Применение:
Получение рельефных копий барельефов, статуй
Изготовление клише, полиграфия
выпуск ценных бумаг, денег

## Slide 20
Применение электролиза
Кроме указанных выше, электролиз нашел применение и в других областях: получение оксидных защитных пленок на металлах (анодирование); электрохимическая обработка поверхности металлического изделия (полировка); электрохимическое окрашивание металлов (например, меди, латуни, цинка, хрома и др.); очистка воды - удаление из нее растворимых примесей. В результате получается так называемая мягкая вода (по своим свойствам приближающаяся к дистиллированной); электрохимическая заточка режущих инструментов (например, хирургических ножей, бритв и т.д.).